## Slide 1: Vállalati Hálózati Infrastruktúra
Hálózatüzemeltetési Projekt v8.0
Készítette: Bata Márk Dominik & Garay Armand
Informatikai rendszer-üzemeltetők

## Slide 2: Projekt Áttekintés

## Slide 3: Hálózati Topológia
• Budapest: Központi HUB (Collapsed Core). Minden belső szolgáltatás forráshelye és a WAN kapcsolatok központja.
• Győr: Branch Office (ROAS). Költséghatékony telephelyi megoldás VLAN-ok kezelésére redundáns kapcsolattal.
• Debrecen: Branch Office (ROAS). Vidéki kirendeltség, amely WAN redundanciával kapcsolódik a központhoz.

## Slide 4: Projekt Célkitűzések
• Biztonság: Többszintű védelem és VPN.
• Redundancia: HSRP és PVST+ alkalmazása.
• Skálázhatóság: Moduláris Core felépítés.
• Központosítás: Centralizált menedzsment.

## Slide 5: Fizikai Felépítés
• A teljes vállalati hálózat logikai és fizikai elrendezése három telephely összekapcsolásával.
• WAN redundancia és biztonsági zónák kialakítása a pesti maghálózat és a vidéki kirendeltségek között.

## Slide 6: Budapest Core Réteg
• L3 Switch-ek: A Core és Distribution réteg egyesítése két redundáns Layer 3 switch-ben (Pest-Core-SWO és SWI).
• Központi Irányítás: Itt történik az összes belső VLAN útválasztása és a biztonsági házirendek kényszerítése.

## Slide 7: Collapsed Core Előnyök
• Alacsony Késleltetés (~0 ms).
• Az architektúra drasztikusan csökkenti a hop-számot és a hálózati késleltetést a központi HUB-on belül.
• Közvetlen kapcsolat a nagysebességű szerver-szegmens és az irodai hálózatok között.

## Slide 8: Vidéki Sites Networking
• Router-on-a-Stick (ROAS)
• Győrben és Debrecenben ezt a modellt alkalmaztuk a VLAN-ok közötti útválasztáshoz.
• Költséghatékony megoldás, amely minimális hardver-erőforrással biztosítja a szegmentációt.

## Slide 9: ROAS Működési Elv
• A router alinterfészei végzik az útválasztást egyetlen fizikai trönk kábelen keresztül a switch felé.
• Encapsulation dot1Q technológia alkalmazása.
• Főbb Jellemzők: Logikai interfészek, Hatékony VLAN menedzsment, Redundáns WAN elérés.

## Slide 10: Logikai Tervezés

## Slide 11: VLAN Szegmentáció
VLAN ID | Funkció | Helyszín | Native
10/11 | Menedzsment | Pest / Vidék | Nem
20/21 | Irodai dolgozók | Pest / Vidék | Nem
40 | Szerverek | Pest (Központ) | Nem
60/61 | Vendég WIFI | Pest / Vidék | Nem
99 | Native VLAN | Összes eszköz | Igen

## Slide 12: VLAN Előnyök
• Forgalom: Hatékonyan korlátozzuk a broadcast forgalmat a hálózaton.
• Biztonság: Logikai elkülönítés az érzékeny szerverek és a vendégek között.
• Rugalmasság: Könnyű eszközmozgatás a fizikai portoktól függetlenül.

## Slide 13: IP Stratégia - VLSM
• Irodai szegmensek: /25 maszk
• Hatékony Címgazdálkodás: A hálózati tartományokat Variable Length Subnet Masking (VLSM) eljárással osztottuk fel az igényeknek megfelelően.
• Optimalizált alhálózati maszkok a pazarlás minimalizálása érdekében.

## Slide 14: Alhálózati Felosztás
• Menedzsment (/27): 30 cím
• Szerverek (/28): 14 cím
• Nyomtatók (/28): 14 cím

## Slide 15: Redundancia - Layer 2
• PVST+ Protokoll: Per-VLAN Spanning Tree Plus a hurokmentes topológiáért.
• Root Bridge Stratégia: Determinisztikus gyökérhíd kijelölés.
• PortFast & BPDU Guard: Védelem és gyors konvergencia az access portokon.

## Slide 16: A PVST+ Szerepe
• A PVST+ lehetővé teszi, hogy minden VLAN saját Spanning Tree példánnyal rendelkezzen.
• Ez optimális forgalomirányítást tesz lehetővé.
• Redundáns linkek különböző VLAN-ok számára más-más útvonalon maradhatnak aktívak.
• Native VLAN 99: A címkézetlen forgalom szétválasztása a biztonság érdekében.

## Slide 17: STP Konvergencia
• Alap STP: ~50 mp
• PVST+ Optimalizált: ~30 mp
• PortFast Aktiválva: ~1 mp
• A PortFast használatával a végponti eszközök azonnal hálózati kapcsolatba léphetnek.

## Slide 18: Root Bridge Beállítások
• Pest-Core-SWO: Elsődleges Root Bridge (priority 4096)
• Pest-Core-SW1: Másodlagos Root Bridge (priority 8192)
• Elkerültük az automatikus választást a hálózat stabilitása érdekében.

## Slide 19: Layer 3 Redundancia

## Slide 20: HSRP Architektúra
• Virtuális IP Cím (VIP): A kliensek csak a Virtuális IP-t látják alapértelmezett átjáróként.
• Active/Standby: Mindig egy router kezeli a forgalmat, a másik készenlétben van.
• Preemption: Az SWO automatikusan visszaveszi a szerepkört hiba után.

## Slide 21: HSRP Failover
• Hiba: SWO váratlanul kiesik (0 ms).
• Észlelés: SWI hello hiányt jelez (~1 s).
• Átállás: SWI aktívvá válik (~3 s).
• Kész: Forgalom zavartalan.

## Slide 22: Központi Szerverek

## Slide 23: Windows Server 2022
• WINSRV (172.16.0.50)
• A hálózat központi irányítási pontja a budapesti telephelyen.
• Operációs rendszer: Windows Server Core / GUI hibrid környezet a hatékonyság és kezelhetőség egyensúlyáért.

## Slide 24: Active Directory (AD DS)
• Felhasználók: Központi azonosítás és hozzáférés-kezelés az ingen.hu tartományban.
• Eszközök: Vállalati PC-k és laptopok tartományba léptetése és felügyelete.
• Struktúra: OU alapú felosztás a telephelyeknek megfelelően.

## Slide 25: DHCP & IP-Helper
• Automatizált Címkiosztás: A kliensek minden VLAN-ban automatikusan kapják az IP konfigurációt.
• Helper Address: A routerek és switchek továbbítják a DHCP kéréseket a szerver felé.

## Slide 26: DNS - Névfeloldás
• ingen.hu zóna
• A belső hálózaton a WINSRV végzi a névfeloldást.
• Külső kérések esetén továbbítja azokat (Forwarders: 8.8.8.8).
• A-rekordok, CNAME szolgáltatások és PTR reverse DNS beállítások.

## Slide 27: Csoportházirendek (GPO)
• "Az egységes biztonsági szabályok kényszerítése az összes tartományba léptetett gépen elengedhetetlen a modern vállalati környezetben."
• Tűzfal kontroll, háttérképek és szoftverfrissítési szabályok.

## Slide 28: Linux Megoldások

## Slide 29: Apache Webszerver
• LINSRV (172.16.0.51): A belső vállalati portál (Intranet) stabil kiszolgálója Linux alapon.
• Dokumentumok, hirdetmények és belső eszközök elérhetősége a dolgozók számára.
• Biztonság (SSH & RSA): Jelszó alapú hitelesítés kiváltása RSA kulcspárral.

## Slide 30: Hálózati Védelem
• ASA Tűzfal: Stateful Inspection szűrés az internet felől három aktív zónával.
• VPN Alagút: AES-256 bites titkosított Site-to-Site kapcsolat a telephelyek között.
• NAT/PAT: Dinamikus PAT a belső eszközök internetelérésének biztosítására.

## Slide 31: Kérdések és Válaszok
Köszönjük a megtisztelő figyelmet!
Bata Márk Dominik & Garay Armand